## Slide 1: Variables d’état: Température et pression Chap II

## Slide 2: Objectifs
Définir la notion de température
Définir la notion d’équilibre thermique
Définir la notion de grandeur thermométrique
Expliquer la construction d’une échelle relative de la température (échelle CELSIUS) en définissant la notion de point fixe
Expliquer la notion de température repérable
Citer plusieurs noms d’échelles empiriques
Exprimer une température repérée dans l’échelle CELSIUS dans l’échelle FARHENHEIT, et vice-versa
Expliquer la nécessité d’une température universelle (absolue) pour mener des calculs
Expliquer la notion de température absolue en lui associant sa représentation microscopique
Expliquer la notion de température VRAIE
Calculer une température double
Expliquer la notion de température mesurable
Citer la relation entre la température en °C et en K
Citer la relation entre la variation de température en °C et la variation de température en K
Appliquer les formules exprimées en température absolue
Citer le principe de fonctionnement d’appareils de mesure de la température
1) Température
Chapitre II : Température et pression

## Slide 4: Température
Chaleur ≠ Température
2) Température = Notion d’origine sensorielle: subjective
Notion

## Slide 5: Température
Atteinte d’un état d’équilibre
2) Température = variable d’état intensive
Equilibre thermique: principe zéro de la thermodynamique
Aucune grandeur ne varie

## Slide 6: Température
Grandeur thermométrique
Echelle empirique
Mesure de ce qui varie en fonction de la température

## Slide 7: Température
1) L = a + b → Echelle centésimale ou Celsius en (°C)
2) Deux points fixes:
→ 0°C pour la température de la glace fondante de l’eau pure
→ 100°C celle de la vapeur d’eau bouillante
3) Thermomètre à gaz
Echelle empirique
Celsius

## Slide 8: Température
Echelle empirique
Thermomètre à gaz
Equation thermométrique
1
2
5
3
4

## Slide 9: Température
Echelle empirique : interprétation graphique
P0
P100
Nombre de graduation
REPERAGE de t1
REPERAGE de t2
P1
P2
P3
REPERAGE de t3
x = V, L, R, couleur filament, etc,…

## Slide 10: Température
Echelle(s) empirique(s)
 | Celsius | Fahrenheit | Rankine | …
Température du corps humain | 36,8 | 98,24 | 557,91 | 
Température vaporisation de l’eau | 100 | 212 | 671,67 | 

## Slide 11: Température
Echelle empirique
Remarques
 | Celsius | Fahrenheit | Rankine | …
Température du corps humain | 36,8 | 98,24 | 557,91 | 
Température vaporisation de l’eau | 100 | 212 | 671,67 | 
Valeurs arbitraires  f(échelle)
Impossibilité de les utiliser pour les calculs

## Slide 12: Température
Idée: définir une échelle de température universelle
Grâce aux propriétés des gaz sous faible pression
Echelle absolue
Kelvin
PV
P
fd
Même température

## Slide 13: Température
PV
P
pour t = 100°C
pour t = 0°C
A100
A0
0
Echelle absolue
A’
A
pour t’
pour t

## Slide 14: Température
PV
P
T100 pour t = 100°C
T0 pour t = 0°C
A100
A0
0
Echelle absolue
A’
A
T’ pour t’
T pour t

## Slide 15: Température
+
Echelle absolue
Ce même rapport : indépendant nature des gaz
Echelle thermométrique universelle à disposition
Définition de l’échelle absolue
T (température absolue) est MESURABLE

## Slide 16: Température
+
Echelle absolue

## Slide 17: Température
Idée: définir une échelle de température universelle
Grâce aux propriétés des gaz sous faible pression
2) UN seul point fixe :
→ fixé, par convention à 0,01 °C pour le point triple de l’eau
3) Définition du zéro absolu
Echelle absolue
Kelvin
PV
P

## Slide 18: Température
Echelle absolue
T(K) mesure l’agitation moléculaire thermique
2) Au O absolu : plus aucun mouvement
3) T = t
Vision de l’énergie cinétique moyenne des molécules

## Slide 19: Relation avec d’autres échelles de température
Température
Echelle absolue
La température vraie est la température absolue (ou thermodynamique) exprimée en K
 Notion de température double
A partir de | Kelvin | Celsius | Fahrenheit
T (K) = | T(K) | t(°C) + 273,15 | 5/9 .[t(°F) + 459,67]
t(°C) = | T(K) - 273,15 | t(°C) | 5/9.[t(°F) -32]
t(°F) = | 9/5. [T(K)] - 459,67 | 9/5.[t(°C)] +32 | t(°F)

## Slide 20: Température
Appareils de mesure
Thermomètres à dilatation
Thermomètres électriques
Pyromètres optiques
Grandes familles

## Slide 21: Température
Appareils de mesure
Thermomètre à dilatation de gaz
→ mesure des faibles températures
→ thermomètre étalon

## Slide 22: Température
Appareils de mesure
Thermomètre à dilatation de liquide
→ volume = grandeur thermométrique
→ correction due à la colonne émergente

## Slide 23: Température
Appareils de mesure
Thermomètre à dilatation de solide
→ volume = grandeur thermométrique
→ application: le bilame

## Slide 24: Température
Appareils de mesure
2) Thermomètre électrique à résistance électrique
→ résistance électrique = grandeur thermométrique
→ Pt = grand domaine d’utilisation
Sonde Pt 100

## Slide 25: Température
Appareils de mesure
2) Thermomètre électrique : thermocouple
→ effet thermoélectrique
→ température de référence (soudure « froide »)
→ température à mesurer (soudure « chaude »)
électrons

## Slide 26: Température
Appareils de mesure
Principe de la mesure

## Slide 27: Température
Appareils de mesure
3) Pyromètres optiques
→ mesure à distance basée sur rayonnement du corps
→ application: le pyromètre à disparition de filament

## Slide 28: Température
Appareils de mesure
Principe de la mesure

## Slide 29: Température
Appareils de mesure
Principe de la mesure

## Slide 30: Température
Appareils de mesure
Pyromètre à disparition de filament

## Slide 31: Température
Appareils de mesure
Pyromètre à disparition de filament
Le filament apparait en plus clair
Le filament disparait
Le filament apparait en plus sombre

## Slide 32: Température
Appareils de mesure
Thermomètres à dilatation
Thermomètres électriques
Pyromètres optiques
Grandes familles

## Slide 33: Température
Ce qu’il faut retenir
°C : on repère les températures
K : on mesure les températures VRAIES
T = t
La température est une variable INTENSIVE
La température est le reflet de l’agitation microscopique des molécules constitutives du corps

## Slide 34: Pression

## Slide 35: Pression
Définition

## Slide 36: Pression
Force élémentaire ( ) exercée par le fluide sur la paroi par unité de surface
La force est perpendiculaire à la surface pressée
Définition
ext

## Slide 37: Pression (exemples)
Définition

## Slide 38: Pression (exemples)
Définition

## Slide 39: Injecteur pompe pour moteur diesel
Dispersion des gouttelettes de carburant
Définition
Pression (exemples)

## Slide 40: Origine de la pression
Agitation moléculaire = f(T)
Chocs contre paroi
Définition

## Slide 41: Loi fondamentale de l’hydrostatique
P2
P1
z2
z1
h

## Slide 42: Orientation de l’axe
P2
P1
z2
z1
h

## Slide 43: Loi fondamentale de l’hydrostatique
Surface horizontale
= surface isobare
P1 = P2 = P3 = P4
f(hauteur liquide uniquement)
1’
1’’
1’’’

## Slide 44: Loi fondamentale de l’hydrostatique
h
H
0
1
2

## Slide 45: Loi fondamentale de l’hydrostatique
« Dans un liquide en équilibre de masse volumique uniforme, la différence des pressions en deux points est égale au poids de la colonne de liquide ayant pour section l'unité de surface et pour hauteur la différence de niveau des deux points » Théorème de PASCAL
B.PASCAL

## Slide 46: Loi fondamentale de l’hydrostatique
« Toute pression exercée sur un liquide se transmet par lui intégralement et dans toutes les directions »
Théorème de PASCAL
B.PASCAL

## Slide 47: Application Presse hydraulique

## Slide 48: Application Freinage hydraulique

## Slide 49: Application Freinage hydraulique

## Slide 50: Loi fondamentale de l’hydrostatique
Tube en U avec 2 liquides ≠
 intervient

## Slide 51: La pression atmosphérique
Pression exercée par la couche d’air entourant la terre
99 % de la masse atmosphérique
Notes: L'atmosphère est une pellicule formée de gaz qui entoure la terre. Cette couche s'est formée après en plusieurs millions d'années. Ces gaz ont une épaisseur de 50 à 500 km. De plus, la force gravitationnelle de la terre faite en sorte que les gaz les plus lourds sont plus proche de la terre et les moins lourds sont plus éloignés. Donc, 99 % de la masse atmosphérique est située à moins de 50 km de la terre. Finalement, l'atmosphère permet à la terre de conserver une température moyenne assez élevée (entre 15 et 30 degrés Celsius) ce qui aide au développement de la vie sur terre.

## Slide 52: La pression atmosphérique

## Slide 53: Dispositif expérimental: cloche à vide
Pompe à vide
Cloche à vide
Ballon de baudruche
Robinet de purge

## Slide 54: La pression atmosphérique
Que s’est-il passé dans cette expérience?
Pourquoi le ballon de baudruche gonfle-t-il ?
Pourquoi peut-on soulever la cloche à vide ?
Pourquoi le ballon de baudruche se dégonfle-t-il à nouveau ?

## Slide 55
Mise sous vide
Expansion de l’air du ballon
Mise à Patm
Pext-cloche > Pint-cloche
Pext-cloche = Pint-cloche

## Slide 56
Mise sous vide
Expansion de l’air du ballon
Mise à Patm
Pext-cloche > Pint-cloche
Pext-cloche = Pint-cloche

## Slide 57
Pext-cloche > Pint-cloche

## Slide 58
Mise sous vide
Expansion de l’air du ballon
Mise à Patm
Pext-cloche > Pint-cloche
Pext-cloche = Pint-cloche

## Slide 59
Pext-cloche = Pint-cloche

## Slide 60: Unités de pression
P
h
P0
Mercure
Baromètre de TORICELLI
Manomètre à dénivellation

## Slide 61: Unités de pression
P0 = 1,013105 Pa = 1013 hPa
P0 = 76 cm de Hg
P0 = 1 atm
P0 = 1,013 bar = 1013 mbar
P0 = 760 torr
P0 = 10,33 mCE
P0 = 1,02 kg/cm2
P0 = 14,5 PSI
Pound per Square Inch = Livre par pouce carré

## Slide 62: Manomètre à tube ouvert
Mesure de pression relative
h
P
P0
A
B
C
1
2
3
P0
P0

## Slide 63: Manomètre à tube ouvert
P
P0
A
B
C
P
A
B
C
P0

## Slide 64: Pression absolue /Pression relative
Pabsolue = Prelative + Patm

## Slide 65: Manomètre à déformation élastique (E. BOURDON)

## Slide 66: Manomètre à membrane
Déplacement membrane sous l’effet de la pression

## Slide 67: Capteur piézoélectrique
Transformation contrainte mécanique
en tension électrique aux bornes du cristal

## Slide 68: Pompe à palette

## Slide 69: Pompe à engrenage
Pompe à huile (voiture)

## Slide 70
Grandes pressions

## Slide 71
Faibles pressions
Pompe à diffusion de Titane
Pompe à palette
Vide interstellaire
Tube « néon »
Altimètre

## Slide 72
Ce qu’il faut retenir
°C : on repère les températures
K : on mesure les températures VRAIES
T(K) = (°C) +273,15
T (K) =  (°C)
dP = -gdz (avec axe vertical ascendant)
Pabs = Prel + Patm
Le Pa est l’unité (SI) de la pression
Equivalences de Patm
CNTP : Conditions Normales de Température et de Pression pour : (°C) normale = 0°C et Pression normale = 1,013 bar
10) ≠ entre manomètre et baromètre