## Slide 1
Chap V
Moteur asynchrone triphasé

## Slide 2: Objectifs
Décrire dans le détail l’expérience de principe à la base de la production d’une champ tournant par un aimant permanent
Expliquer l’entraînement d’un disque en Al en évoquant l’effet dû aux courants induits
Expliquer la différence entre synchronisme et asynchronisme dans ce cas de figure
Expliquer la production d’un champ tournant par un courant alternatif sinusoïdal monophasé et donner ses caractéristiques
Expliquer la production d’un champ tournant par un courant alternatif sinusoïdal triphasé et donner ses caractéristiques
Décrire la constitution d’un moteur asynchrone triphasé (MAST)
Expliquer son principe de fonctionnement
Décrire les caractéristiques du stator
Exploiter la plaque signalétique du moteur (nature du couplage (triangle ou étoile) des bobines du stator en fonction du réseau électrique à disposition)
Décrire les caractéristiques du rotor
Citer et appliquer les formules associées aux caractéristiques du MAST (vitesses, glissement, couple moteur)
Réaliser un bilan de puissance relatif au fonctionnement du MAST et calculer son rendement
Citer et appliquer les formules associées
Distinguer le fonctionnement du MAST à vide et en charge
Citer et expliquer le principe du démarrage étoile triangle
Citer les moyens de protection des MAST

## Slide 3: 51) Champs tournants 511)Production d’un champ tournant par un aimant permanent
Synchronisme
Asynchronisme

## Slide 4: 51) Champs tournants 511)Production d’un champ tournant par un aimant permanent
ou Ns (trs/min)
(rad/s)
Synchronisme pour aiguille aimantée ou aimant permanent
Asynchronisme pour disque non aimanté en métal
(’ < )

## Slide 5: 51) Champs tournants 512)Production d’un champ tournant par un courant sinusoïdal monophasé. Théorème de LEBLANC
Le champ magnétique sinusoïdal en O de direction fixe = somme de 2 champs magnétiques égaux tournant en sens inverse

## Slide 6: 51) Champs tournants 512)Production d’un champ tournant par un courant sinusoïdal monophasé. Théorème de LEBLANC
Condensateur de démarrage

## Slide 7: 51) Champs tournants 513)Production d’un champ tournant par un courant sinusoïdal triphasé
UN champ tournant UNIQUE
Rotation spontanée
Sens déterminé

## Slide 8: 51) Champs tournants 513)Production d’un champ tournant par un courant sinusoïdal triphasé
S
N
=

## Slide 9: 51) Champs tournants 513)Production d’un champ tournant par un courant sinusoïdal triphasé
S
N
=
S

## Slide 10: 51) Champs tournants 513)Production d’un champ tournant par un courant sinusoïdal triphasé

## Slide 11: 51) Champs tournants 513)Production d’un champ tournant par un courant sinusoïdal triphasé

## Slide 12: 51) Champs tournants 513)Production d’un champ tournant par un courant sinusoïdal triphasé

## Slide 13: 51) Champs tournants 513)Production d’un champ tournant par un courant sinusoïdal triphasé

## Slide 14: 51) Champs tournants 513)Production d’un champ tournant par un courant sinusoïdal triphasé
 1/12 de tour pour une durée de T/12
Le champ crée par le STATOR tourne à la même fréquence que les courants triphasés
= fréquence de synchronisme

## Slide 15: 52) Moteur asynchrone triphasé 521)Généralités
Pu = 7,6 KW
Masse = 67 Kg
Longueur = 64 cm
Diamètre = 31 cm
Arbre moteur
Plaque signalétique
Boîte à bornes

## Slide 16: 52) Moteur asynchrone triphasé 521)Généralités

## Slide 17: 52) Moteur asynchrone triphasé 521)Généralités
Stator bobiné
Inducteur du champ tournant
Vitesse = f (nbre de pôles magnétiques)

## Slide 18: 52) Moteur asynchrone triphasé 521)Généralités
Plaque signalétique
Valeurs nominales  en fonctionnement normal

## Slide 19: 52) Moteur asynchrone triphasé 521)Généralités
Plaque signalétique
Valeurs nominales  en fonctionnement normal

## Slide 20: 52) Moteur asynchrone triphasé 521)Généralités
Barrettes disposées selon un couplage étoile (pt commun)
Plaque à bornes (intérieur boîte à bornes)

## Slide 21
Pour un réseau 132/230
Pour un réseau 230/400
U = 230V
a
a
A
C
C
B
A
C
B
L1
L2
L3
U = 230 V
A
B
U/3
U = 400 V
L1
L3
L2
a

## Slide 22: 52) Moteur asynchrone triphasé 521)Généralités
Rotor en cage d’écureuil
Induit (siège des courants induits)
En court circuit
Constitution facilite les courants de FOUCAULT
Aluminium
Empilage de disques minces isolés (canalisation flux)

## Slide 23: 52) Moteur asynchrone triphasé 521)Principe de fonctionnement

## Slide 24: 52) Moteur asynchrone triphasé 521)Intérêt
Sa simplicité
Son rendement > au moteur monophasé
Sa maintenance facile
Sa robustesse

## Slide 25: 52) Moteur asynchrone triphasé 522)Grandeurs caractéristiques
Vitesse
Glissement
Couple moteur

## Slide 26: 52) Moteur asynchrone triphasé 522)Vitesse
Rotor
Stator
NR < NS
R < S

## Slide 27: 52) Moteur asynchrone triphasé 522)Vitesse
p = nbre de paires de pôles magnétiques
Nbre bobines | Nbre paires de pôles | Ns (trs/min)
3 | 1 | 3000
6 | 2 | 1500
9 | 3 | 1000
12 | 4 | 750
Vitesse = f(nbre paires de pôles et fréquence réseau)

## Slide 28: 52) Moteur asynchrone triphasé 522)Vitesse
p = nbre de paires de pôles magnétiques

## Slide 29
31)Systèmes triphasés 311)Tension simple
Système direct

## Slide 30: 52) Moteur asynchrone triphasé 522)Glissement
Glissement absolu
Glissement relatif

## Slide 31: 52) Moteur asynchrone triphasé 522)Glissement
Vitesse du Rotor
Vitesse du stator = vitesse de synchronisme = 50.60 /2 = 1500 trs/min
Sachant que le moteur est équipé de 2 paires de pôles magnétiques
Valeur du glissement relatif =1500-1410/1500 = 6%

## Slide 32: 52) Moteur asynchrone triphasé 522)Glissement

## Slide 33: 52) Moteur asynchrone triphasé 522)Moment du couple moteur
A la sortie du Stator
A la sortie du Rotor

## Slide 34: 52) Moteur asynchrone triphasé 523)Bilan énergétique

## Slide 35: 52) Moteur asynchrone triphasé 523)Bilan énergétique

## Slide 36: 52) Moteur asynchrone triphasé 523)Puissance transmise au rotor

## Slide 37: 52) Moteur asynchrone triphasé 523)Pertes par effet JOULE
Fréquence des courants rotoriques très faible

## Slide 38: 52) Moteur asynchrone triphasé 523) Rendement
Avec
Et

## Slide 39: 52) Moteur asynchrone triphasé 523) Rendement
Avec
Et

## Slide 40: 52) Moteur asynchrone triphasé 524) Fonctionnement sous tension constante : à vide et en charge
A vide
En charge
Mauvais
Excellent

## Slide 41: 52) Moteur asynchrone triphasé 524) Fonctionnement sous tension constante : à vide et en charge
A vide
En charge
Mauvais
Excellent

## Slide 42: 52) Moteur asynchrone triphasé 525) Démarrage des moteurs asynchrones, artifices de démarrage
Surintensité
A-coups mécaniques
t > 0
t >> 0
Faire baisser I au démarrage

## Slide 43: 52) Moteur asynchrone triphasé 525) Démarrage des moteurs asynchrones, artifices de démarrage
Démarrage étoile / triangle

## Slide 44: 52) Moteur asynchrone triphasé 525) Démarrage des moteurs asynchrones, artifices de démarrage
Contacteur démarreur étoile-triangle
=

## Slide 45: 52) Moteur asynchrone triphasé 525) Démarrage des moteurs asynchrones, artifices de démarrage
Ce type de démarrage nécessite un moteur conçu pour fonctionner en triangle sous la tension composée du réseau

## Slide 46: 52) Moteur asynchrone triphasé 525) Démarrage des moteurs asynchrones, artifices de démarrage

## Slide 47: 52) Moteur asynchrone triphasé 525) Démarrage des moteurs asynchrones, artifices de démarrage
Plaque signalétique = point de fonctionnement nominal

## Slide 48: 52) Moteur asynchrone triphasé 526) Commande et protection des moteurs. Indice de protection (IP), classes d’isolation
Barrettes disposées selon un couplage étoile (pt commun)

## Slide 49
Pour un réseau 132/230
Pour un réseau 230/400
U = 230V
a
a
a
A
B
C
C
A
B

## Slide 50: 52) Moteur asynchrone triphasé 526) Commande et protection des moteurs. Indice de protection (IP), classes d’isolation
Vitesse du Rotor
Vitesse du stator = vitesse de synchronisme = 50.60 /2 = 1500 trs/min
Sachant que le moteur est équipé de 2 paires de pôles magnétiques
Valeur du glissement relatif =1500-1410/1500 = 6%

## Slide 51: 52) Moteur asynchrone triphasé 526) Commande et protection des moteurs. Indice de protection (IP), classes d’isolation

## Slide 52: 52) Moteur asynchrone triphasé 526) Commande et protection des moteurs. Indice de protection (IP), classes d’isolation

## Slide 53: 52) Moteur asynchrone triphasé 526) Commande et protection des moteurs. Indice de protection (IP), classes d’isolation
Le Sectionneur : isole le moteur du circuit de puissance quand il n’est pas en charge
Manuel

## Slide 54: 52) Moteur asynchrone triphasé 526) Commande et protection des moteurs. Indice de protection (IP), classes d’isolation
Le contacteur : interrupteur sur les 3 phases permettant de couper un circuit en charge

## Slide 55: 52) Moteur asynchrone triphasé 526) Commande et protection des moteurs. Indice de protection (IP), classes d’isolation
Le relais thermique : bilame qui se déforme à la chaleur  coupure du circuit

## Slide 56: 52) Moteur asynchrone triphasé 526) Commande et protection des moteurs. Indice de protection (IP), classes d’isolation
Protection contre les surcharges ET les courts circuits
Disjoncteur magnéto- thermique
DEUX dispositifs en UN
Un relais thermique
Un relais magnétique

## Slide 57
Marque constructeur
Référence constructeur
Tensions d’alimentation
possibles en réseau triphasé
(valeur efficace de la tension composée)
Indice de protection
Facteur de puissance au pt de fonctionnement nominal
Masse moteur
Classe de température
Contre:
- Solide
- Liquide
- Chocs mécaniques
Fréquence alimentation
Puissance mécanique au pt de fonctionnement nominal
Vitesse rotation rotor (NR) dans conditions nominales
Couplages possibles:
Triangle pour 30,5A/230V
Etoile pour 17,6A/400V
Rendement au point de fonctionnement nominal