## Slide 1: Cours d’hydraulique

## Slide 2: Dynamique des fluides parfaits Théorème de BERNOUILLI

## Slide 3: Objectifs
Définir les termes de fluide parfait, d’incompressibilité
Citer les définitions d’un écoulement permanent, uniforme
Définir la notion de ligne de courant, de tubes de courant
Appliquer l’équation de continuité
Définir, citer et démontrer le théorème de BERNOUILLI
Appliquer le théorème de BERNOUILLI
Interpréter le théorème de BERNOUILLI en terme d’énergie, de pression et de hauteur
Définir les lignes, géométrique, piézométrique et de charge
Représenter graphiquement le théorème de BERNOUILLI

## Slide 4: Objectifs
Définir le théorème d’EULER
Citer les applications qui en découlent
Expliquer quantitativement le fonctionnement d’un tube de PITOT
Détailler le fonctionnement d’appareils de mesure
Expliquer quantitativement le fonctionnement d’un tube de VENTURI

## Slide 5: Manifestations hydrauliques
Décollement hydrodynamique sur une VW Beetle

## Slide 6: Définitions
Fluide
Fluide parfait
Incompressible
Ecoulement permanent
Ecoulement uniforme

## Slide 7: Fluide
Milieu matériel parfaitement déformable
Ni liquide, ni gaz
Très compressible
Incompressible
Notes: Ex: pour l’eau il faut une pression de 227 bar pour voir une augmentation de masse volumique de 1% (approximation rho est constante est justifiée)
Pour les ga

## Slide 8: Fluide parfait
Fluide sans aucune viscosité

## Slide 9: Fluide parfait
Incompressible

## Slide 10: Ecoulement permanent
Vitesse en un point indépendante du temps
Régime stationnaire
pt 1
pt 2
pt 3
Dans le tuyau

## Slide 11: Ecoulement uniforme
Vitesse indépendante de la position sur la section

## Slide 12: Description de l’écoulement
LAGRANGE
EULER
Trajectoire = f(x, y, z)
Tubes de courant + vecteur vitesse u

## Slide 13: Tube et lignes de courant
Ligne de courant = est une courbe décrivant l’écoulement d’un fluide
Tube de courant = ensemble de lignes de courant traversant une section donnée

## Slide 16: Débits massique et volumique
avec
et

## Slide 17: Débits massique et volumique

## Slide 18: Si vitesse non uniforme sur toute la section
Calcul de Qv différent

## Slide 19: Vitesse non uniforme sur toute la section
R
r
r+dr

## Slide 20: Equation de continuité

## Slide 21: Equation de continuité / relation pratique

## Slide 22: Exercice d’application
Une pompe hydraulique débite 300 m3.h-1
Sa conduite d’aspiration a un diamètre de d1 = 200 mm, et sa conduite de refoulement un diamètre de d2 = 100 mm.
Calculer la vitesse d’écoulement u1 dans la conduite d’aspiration.
Calculer la vitesse d’écoulement u2 dans la conduite de refoulement.
Calculer le débit massique de la pompe.

## Slide 23: Résultats
1) 2,65 m.s-1
2)10,6 m.s-1
3)83,3 kg.s-1

## Slide 24: Synthèse

## Slide 26: Théorème de BERNOUILLI
Ep(position) + Ep(pression) + Ec = Constante
S1
u1
z1
P1
1
2
S2
u2
z2
P2

## Slide 27: Théorème de BERNOUILLI
S1
u1
z1
P1
1
2
S2
u2
z2
P2

## Slide 28: Théorème de BERNOUILLI
S1
u1
z1
P1
1
2
S2
u2
z2
P2
P piézométrique + P cinétique = Constante

## Slide 29: Théorème de BERNOUILLI
S1
u1
z1
P1
1
2
S2
u2
z2
P2

## Slide 30: Les deux formes de pression
Il correspond à la conservation de l ’énergie
Lien entre termes représentés et le théorème
Energie totale se conserve car système isolé
Pression statique
Surface latérale du tuyau
( à l’écoulement)
Pression dynamique
Section du tuyau
(// à l’écoulement)

## Slide 31: Le diagramme piézométrique
C’est la représentation graphique de l’évolution de ces hauteurs (géométrique, de pression statique, capable de vitesse) lors d’un écoulement dans un tuyau à côte et section variables

## Slide 32: Théorème de BERNOUILLI : transfert d’énergie
ETotale
ETotale
ETotale

## Slide 33: Théorème de Bernouilli
En relation avec le diagramme piézométrique

## Slide 34: Le diagramme piézométrique (fluide parfait)
Section constante

## Slide 35: Le diagramme piézométrique (fluide parfait)
P0 = 0
(v0 = 0)
Section variable

## Slide 36: Théorème d’EULER
Conservation de la quantité de mouvement

## Slide 37: Applications théorème d’EULER
Cas d’un changement de section

## Slide 38: Applications théorème d’EULER
Cas d’une conduite coudée horizontale

## Slide 39: Applications théorème d’EULER
Dimensionnement de turbine (PELTON)

## Slide 40: Applications théorème d’EULER
Optimisation forme turbine (FRANCIS)
Calcul résistance barrage

## Slide 41: Applications : TORICELLI Vidange de réservoir
Débit théorique
H

## Slide 42: Applications : TORICELLI Vidange de réservoir
Débit réel
Coefficient de contraction (Cc) = 12
H

## Slide 43: Cc= f(forme orifice)
Ajutages ou orifices
Rentrant
(de BORDA)
Forme de tuyère
En mince paroi (trou rond , rectangulaire)
Cc = 0,6
Cc = 1
Cc = 0,5

## Slide 44: Applications: tubes de PITOT
A
B
C
E
F
h’
h
h

## Slide 45: Synthèse: tubes de PITOT
h’
h
h
Tube 1 → Pression statique
Tube 2 → Pression totale
Or

## Slide 46: Synthèse: Double tube de PITOT
Prise de pression totale

## Slide 47: Point d’arrêt
Obstacle dans écoulement  uM = 0

## Slide 48: Tubes de PITOT

## Slide 49
Double tube de PITOT
(à fluide manométrique)
+
 mano
 fluide
Notes: En supposant que les pressions statiques en M’ et M’’ sont très peu différentes de N (pas de discontinuité brutale de pression / deux lignes de courants très proches) mais discontinuité des vitesses

## Slide 50: Applications: le tube de VENTURI
h

## Slide 51: Applications: le tube de VENTURI Détermination du débit
Débitmètre de VENTURI
h

## Slide 52
Vapeur
motrice
Vapeur secondaire
Aspirée par effet Venturi
Col
Vapeur
recompressée
Convergent
Divergent
Coupe d’un thermocompresseur
Le tube de VENTURI
Application en IAA

## Slide 53: Applications du tube VENTURI: ventouse pour manipulation de charge
Depression préhension
Entrée d’air

## Slide 54: Applications du tube VENTURI: dispositif de réalisation de vide

## Slide 55: Organes déprimogènes: le diaphragme
S
simple trou
accès vitesse et débit
EVOLUTION PRESSION STATIQUE
Transfert de pression statique → pression dynamique

## Slide 56: Ecoulement d’un fluide en présence d’un obstacle en fonction de la vitesse
Vanne papillon
↗ vitesse
= obstacle

## Slide 57: Organes déprimogènes: le débitmètre à flotteur
- mesure de débit (Q =u1.S)
vitesse

## Slide 58: Applications : le déversoir

## Slide 59
Visualisation de S2

## Slide 60: Illustration (effet VENTURI): écoulement à surface libre

## Slide 61: Diagramme piézométrique écoulement à surface libre

## Slide 62: Ecoulement d’un fluide en présence d’un obstacle en fonction de la vitesse
Vanne papillon
↗ vitesse
= obstacle

## Slide 63: Illustration (Effet VENTURI): Aile d’avion

## Slide 64: Illustration (Effet VENTURI): Tirage de cheminée

## Slide 65: Illustration (Effet VENTURI): Tirage de cheminée

## Slide 66
Considérons une balle animée d'un mouvement de translation vers la gauche. Plaçons nous ensuite dans le repère de la balle (figure du haut): dans ce repère, la balle est immobile et tout se passe comme si elle "voit" arriver de l'air de la gauche se déplaçant vers la droite. Les lignes de courant des particules d'air sont déformées au voisinage de la balle. L'air en frottant sur la balle a tendance à la pousser vers la droite exerçant ce qu'on appelle la force de traînée.
Considérons qu'en plus du mouvement de translation vers la gauche, la balle est animée d'un mouvement de rotation dans le sens horaire de vitesse angulaire w. Plaçons nous à nouveau dans le repère précédent (figure du bas). Dans ce repère l'air se déplace à nouveau de la gauche vers la droite et la balle est animée d'un mouvement unique de rotation w. Les lignes de courant sont alors déformées par la rotation de la balle comme indiqué sur la figure. Le chemin étant plus long à parcourir au-dessus de la balle l'air y est accéléré. Le chemin étant plus court à parcourir au-dessous de la balle l'air y est ralenti. En appliquant le principe de Bernoulli, on en déduit que la pression est diminuée au-dessus de la balle et augmentée en-dessous. Par conséquent il y a une poussée supplémentaire sur la balle orientée du bas vers le haut caractérisant la force de portance. Par conséquent, une balle se déplaçant vers la gauche avec une vitesse de rotation dans le sens horaire est aspirée vers le haut. C'est ce qu'on appelle un effet de coupé. De la même manière, une balle se déplaçant vers la gauche avec une vitesse de rotation dans le sens trigonométrique est aspirée vers le bas. C'est ce qu'on appelle un effet de lift.

## Slide 67: Illustration (Effet VENTURI): Effet Magnus
- Effet lifté
- Effet coupé
- Effet brossé
Notes: D’un côté la rotation de la balle s’oppose au déplacement du fluide (surpression)
De l’autre côté, la rotation accélère l’écoulement du fluide (dépression),
Une force pressante s’exerce vers la zone de dépression, donc de haut en bas

## Slide 68: Illustration (Effet VENTURI): Formule 1
Depression sous la voiture force pressante
la plaquant au sol

## Slide 69: Illustration (Effet VENTURI): Navigation
Les filets d’eau piégés entre les deux bateaux voient leur vitesse augmenter les bateaux se rapprochent

## Slide 70: Illustration (Effet VENTURI): Balle de ping-pong

## Slide 71: Illustration (Effet VENTURI): Trompe à eau
Le flux d’eau s’engouffre dans un convergent
Une dépression se crée au niveau du resserrement, qui
communique avec le milieu extérieur.
L’air est aspiré un vide partiel est réalisé

## Slide 72: Illustration (Effet VENTURI): Trompe à eau
Le flux d’eau s’engouffre dans un convergent
Une dépression se crée au niveau du resserrement, qui
communique avec le milieu extérieur.
L’air est aspiré un vide partiel est réalisé

## Slide 73: Illustration (Effet VENTURI): Carburateur
Le flux d’air s’engouffrant dans la gaine d’admission voit sa vitesse augmenter au niveau des buses, création d’une dépression qui aspire l’émulsion tout en facilitant la vaporisation de l’essence

## Slide 74: Illustration (Effet VENTURI): Anévrisme et thrombose
uA
uB
uA
uB

## Slide 75
Ce qu’il faut retenir
La définition du fluide parfait, d’écoulement permanent, de lignes et tubes de courant
La différence entre pression statique et dynamique
L’équation de continuité et son sens physique
L’équation de BERNOUILLI et son sens physique
Au travers des lignes de charge, piézométrique et géométrique
L’utilité des tubes de PITOT pour les mesures des différentes pressions
Le fonctionnement d’organes deprimogènes tels que le tube VENTURI
Leurs applications dans le calcul du débit