## Slide 1: Conservation des produits alimentaires

## Slide 2: Froid mécanique

## Slide 3: Objectifs (être capable de)
Définir la notion de stabilisation des produits de l’IAA
Citer des techniques de conservation
Définir l’action du froid sur le comportement des micro-organismes
Définir la notion de trépied frigorifique
Décrire les termes de réfrigération, congélation et surgélation en soulignant leurs différences
Définir le cycle de CARNOT et l’intérêt du rendement des machines frigorifiques travaillant selon ce cycle
Utiliser la courbe de saturation (isothermes d’ANDREWS) pour connaître l’état physique de fluide suivant les conditions de P et de V
Définir le principe de fonctionnement des machines frigorifiques
Calculer et retrouver le rendement d’un réfrigérateur (= efficacité frigorifique) et le rendement d’une PAC ( = COP (COefficient de Performance)
Décrire technologiquement la technologie des machines frigorifiques
Expliquer le rôle de l’évaporateur, du compresseur, du condenseur et du détendeur
Définir la puissance frigorifique
Expliquer l’intérêt du diagramme enthalpique de MOLLIER
Retrouver sur un diagramme de MOLLIER les différentes courbes nécessaires à sa compréhension (isobare, isentrope, isotherme, ….)
Tracer un diagramme de MOLLIER en associant aux différentes phases du cycle la transformation thermodynamique associée et le composant technologique associé
Exploiter un diagramme de MOLLIER pour les calculs courants que se soit en production de froid (évaporateur) ou en production de chaud (condenseur)
Différencier Q2 nette de Q2 brute
Définir le rendement global d’un compresseur
Définir le rendement volumétrique, indiqué et mécanique
Expliquer la perte de rendement lors d’une compression réelle (non adiabatique)
Définir et visualiser sur le diagramme de MOLLIER la différence entre le travail réversible (Wrév) et irréversible (Wirrév) du compresseur
Expliquer technologiquement le fonctionnement des autres composants d’une machine frigorifique
Définir le principe du froid cryogénique
Citer d’autres techniques de fabrication de froid

## Slide 4
Le froid mécanique: rappels
T1
T2
W < 0
Q1 > 0
Q2 < 0
Moteur thermique

## Slide 5
Le froid mécanique: rappels
T1
T2
W > 0
Q1 < 0
Q2 > 0
Machine frigorifique
Réfrigérateur

## Slide 6
Le froid mécanique: rappels
T1
T2
W > 0
Q1 < 0
Q2 > 0
Machine frigorifique
PAC

## Slide 7
T1
T2
+
1
4
3
2
Q1
Q2
W
Le froid mécanique: cycle de CARNOT
Pour une machine frigorifique :
Réfrigérateur ou PAC

## Slide 8
Isotherme = lente
Adiabatique = rapide
Cycle de CARNOT irréalisable pratiquement

 max théorique
Le froid mécanique: cycle de CARNOT

## Slide 9
Diagramme d’ANDREWS

## Slide 10
Principe des machines frigorifiques
Q1
Q2
HP
(Haute Pression)
BP
(Basse Pression)

## Slide 13: Synthèse

## Slide 14
7,4 bar
2,2 bar
64°C
30°C
12°C

## Slide 15
7,4 bar
64°C
30°C
Isotherme 20°C

## Slide 16
Isotherme 20°C
7,4 bar
7,4 bar
20°C
2,2 bar
-10°C

## Slide 17
7,4 bar
2,2 bar
64°C
30°C
12°C

## Slide 18
7,4 bar
2,2 bar
64°C
30°C
12°C

## Slide 19
Isotherme 20°C
7,4 bar
7,4 bar
20°C
2,2 bar
-10°C

## Slide 20
Pabs (bar)
h Enthalpie massique (kJ/kg)
L
V
HP
BP
Cr
de fluide en circulation
L+V
1
2
3
4
Ce qui donne finalement

## Slide 21
Pabs (bar)
h Enthalpie massique (kJ/kg)
L+V
L
V
HP
BP
Cr
Comment augmenter l’efficacité frigorifique ?
1
2
3
4
1’
de fluide en circulation
4’
3’
3’’
4’’
1’’

## Slide 22: Détendeur thermostatique
Ouverture détendeur =
f(température des gaz sortie évaporateur)
Notes: En fonction de la température de sortie des gaz de l’évaporateur, la sonde appuie sur la membrane qui transmet ce mvt au pointeau qui va sortir de son siège
Le réfrigérant peut passer en quantité supérieure et donc faire baisser la température.
Cette différence de température entre la sortie de l’évaporateur et l’entrée au détendeur : s’appelle la surchauffe.
Elle est nécessaire afin d’éviter d’introduire du liquide dans le compresseur, ce qui pourrait l’endommager.
Elle ne doit pas être trop importante (car il faudra évacuer cette chaleur en plus de la chaleur de condensation lors de la désurchauffe)
Elle ne doit pas être trop petite (présence de gouttes de liquide dans le mélange gazeux)
Il ne faut pas quelle soit trop importante car on s’éloigne de la zone de condensation

## Slide 23: Détendeur thermostatique
Notes: En fonction de la température de sortie des gaz de l’évaporateur, la sonde appuie sur la membrane qui transmet ce mvt au pointeau qui va sortir de son siège
Le réfrigérant peut passer en quantité supérieure et donc faire baisser la température.
Cette différence de température entre la sortie de l’évaporateur et l’entrée au détendeur : s’appelle la surchauffe.
Elle est nécessaire afin d’éviter d’introduire du liquide dans le compresseur, ce qui pourrait l’endommager.
Elle ne doit pas être trop importante (car il faudra évacuer cette chaleur en plus de la chaleur de condensation lors de la désurchauffe)
Elle ne doit pas être trop petite (présence de gouttes de liquide dans le mélange gazeux)
Il ne faut pas quelle soit trop importante car on s’éloigne de la zone de condensation

## Slide 24
Moteur électrique
Compresseur à pistons alternatifs

## Slide 25
Echangeurs
E/E
E/A

## Slide 26
Echangeurs
F/A
E/A

## Slide 27
Tunnel de surgélation (fruits rouges)

## Slide 28
Neige carbonique = carbo glace = CO2 solide
Chaleur prise aux aliments
CO2 gazeux
=
Création de froid
78 kcal/kg liq

## Slide 29
www.energieplus-lesite.be
Flux
chaleur
Flux
chaleur
Produit

## Slide 30
Compression
Sous refroidissement
Détente
Evaporation
Désurchauffe
Condensation
Surchauffe

## Slide 31
Compression
Désurchauffe
Condensation
Refroidissement
Détente
Evaporation

## Slide 33: Techniques du séchage

## Slide 34: Objectifs (être capable de)
Définir la notion d’air humide
Définir la composition de l’air humide et de citer la valeur de sa masse molaire
Calculer le cp de l’air sec et le cp de la vapeur d’eau en raisonnant sur les degrés de liberté de la molécule de gaz considérée
Citer l’intérêt de l’air humide pour le séchage par voie thermique
Citer et de décrire dans le détail les caractéristiques de l’air humide (les températures, les humidités, le volume massique, l’enthalpie)
Expliquer le principe et l’intérêt d’un psychromètre
Associer, en l’expliquant, la transformation thermodynamique associée au séchage (isenthalpe pour le système (air-eau))
Retrouver la formule donnant la variation d’enthalpie dans le cas le plus général (augmentation de chaleur sensible et latente)
Trouver dans les tables thermodynamiques les données nécessaires à l’utilisation ce cette formule
Citer et décrire succinctement les appareils de mesure des humidités (relative et absolue)
Décrire un diagramme enthalpique psychrométrique
Retrouver toutes les caractéristiques d’un air humide sur un diagramme psychrométrique
Exploiter le diagramme psychrométrique pour suivre des étapes de chauffage, refroidissement, humidification, saturation, séchage, … sur le diagramme afin d’en tirer des renseignements quantitatifs (quantité d’eau enlevée par séchage, chaleur à fournir pour chauffage d’un air, comparaison du pouvoir séchant de deux airs, etc., …..) en associant à ses étapes réalisées sur le terrain des déplacements « thermodynamiques » sur le diagramme
Retrouver par le calcul les résultats principaux trouvés par exploitation du diagramme enthalpique
Utiliser un abaque psychrométrique
Intégrer dans les raisonnements proposés les différentes propriétés du produit à sécher
Définir le degré de liberté de l’eau et l’activité de l’eau en parallèle de l’humidité relative
Citer et d’utiliser pour des raisonnements quantitatifs et qualitatifs la formule de la vitesse de séchage
Comparer deux airs en terme de capacité de séchage (vitesse et quantité enlevée)
Citer les différentes phases de séchage d’un solide par l’air et les relier à la vitesse de séchage
Retrouver la relation liant la pression de vapeur d’eau à l’humidité absolue et à la pression atmosphérique

## Slide 35
« Air » = Toujours humide
Composition de l’air
Air humide = Air sec + Vapeur d’eau
ah = as + ve

## Slide 36
Composition de l’air « pur » sec
21% O2, 78% N2 et  1% Ar

## Slide 37
Composition de l’air humide (ah)
ah = as + ve

## Slide 38
Composition de l’air humide (ah)
ah = as + ve
>

## Slide 39
Composition de l’air humide (ah)
ah = as + ve
DALTON

## Slide 40
Quelques effets de l’air humide
Air sec
Air saturé
Séchage

## Slide 41: Les trois techniques courantes …
Voie mécanique
Voie thermique
Voie osmotique
… pour éliminer de l’eau

## Slide 42: Mécanisme de séchage par voie thermique
Produit
Diffusion
Convection
Dif Vapeur
Dif. Liquide
Capillarité
Dif. de surface
Evaporation
Condensation
Expression
Diffusion
Convection
Radiation
EVACUATION
Diffusion
Convection
Radiation
SOURCE DE CHALEUR
Flux thermique
Flux massique
Transfert
externe
Transfert
interne
Transfert
interne
Transfert
externe

## Slide 43: Mécanisme de séchage par voie thermique
Séchage du poivre
Séchage de jambon
(froid positif)

## Slide 44: Mécanisme de séchage par voie thermique
Séchage du poivre
Séchage de saucisson

## Slide 45
Caractéristiques de l’air humide
Températures
Humidités
Volume massique
Enthalpie

## Slide 46
Caractéristiques de l’air humide
Températures
h
s
L’air saturé repart
h < s
h = température de l’air à saturation
s - h
s = température réelle de l’air humide
L’air réel arrive
Psychromètre

## Slide 47
Caractéristiques de l’air humide
Températures
Refroidissement lent isobare de l’air humide
Condensation pour r

## Slide 48
Caractéristiques de l’air humide
Humidités
En g de ve / kg d’air sec
Valeur HR = capacité de séchage

## Slide 49
Caractéristiques de l’air humide
Humidités
En g de ve / kg d’air sec
HA  f(P, T)

## Slide 50
Caractéristiques de l’air humide
Volume massique
En m3 ah / kg d’air sec
v = f(P, T)
Inverse de la masse volumique

## Slide 51
Caractéristiques de l’air humide
Enthalpie
En kJ/kg as

## Slide 53
Caractéristiques de l’air humide
Zone de brouillard
Zone d’air humide

## Slide 54
Appareils de mesure
Mesures absolues
Mesures relatives

## Slide 55
Détermination de w
Mesures absolues
Méthode du point de rosée

## Slide 56
Détermination du degré hygrométrique
h
s
L’air saturé repart
h < s
h = température de l’air à saturation
s - h
s = température réelle de l’air humide
L’air réel arrive

## Slide 57
Détermination du degré hygrométrique
Mesures relatives
Hygromètre à cheveux
Psychromètre
s - h

## Slide 58
Détermination du degré hygrométrique
s - h
Abaque psychrométrique

## Slide 59
Détermination du degré hygrométrique
Méthode empirique : formule de TURNER

## Slide 60
Diagramme psychrométrique de l’air humide
Zone de brouillard
Zone d’air humide

## Slide 61
Caractéristiques de l’air humide sur le diagramme psychrométrique

## Slide 62: Utilisations du diagramme d’air humide

## Slide 64
Caractéristiques de l’air humide sur le diagramme psychrométrique
Séchage
= transformation isenthalpe
Q chaleur cédée par l’air chaud = Q de chaleur absorbée par le solide pour l’évaporation de l’eau
Variation d’enthalpie du système (air; solide) = 0
On se déplace sur une isenthalpe dans le diagramme!

## Slide 65
Refroidissement ou chauffage ISOBARE
Séchage ISENTHALPE

## Slide 66
1
2
h
h

## Slide 67: Diagramme de l’air humide vierge

## Slide 69
Caractéristiques de l’air humide sur le diagramme psychrométrique
Séchage
= transformation isenthalpe

## Slide 70
Caractéristiques de l’air humide sur le diagramme psychrométrique
Séchage
= transformation isenthalpe
Q chaleur cédée par l’air chaud = Q de chaleur absorbée par le solide pour l’évaporation de l’eau
Variation d’enthalpie du système (air; solide) = 0
On se déplace sur une isenthalpe dans le diagramme!

## Slide 71
Les degrés de liberté de l’eau
Le niveau de disponibilité de l’eau n’est pas unique

## Slide 72
0,2
0,6
1
aw
W
Teneur en eau
l'eau libre
ou solvante
Eau capillaire
Multi-Couches
Couche
Monomoléculaire
Eau de constitution
Eau capillaire
Condensée
D’après Gomarin 1977
Courbe de désorption

## Slide 73
aw : activity of water
Activité de l’eau
Humidité relative
Activité de l’eau

## Slide 74
aw = concentration de vapeur d’eau en équilibre avec l’échantillon

## Slide 75
Différentes phases de séchage

## Slide 76
Différentes phases de séchage
La vitesse de séchage est proportionnelle à la différence de pression partielle de vapeur d’eau de l’air et du produit
Lien entre la pression partielle de vapeur d’eau et l’humidité absolue de l’air utilisé pour le séchage
Unités !

## Slide 77
Différentes phases de séchage

## Slide 78
Quelques techniques de séchage à l’air chaud
Rendement de 50 %
Pertes thermiques considérables

## Slide 79
Séchoir statique
Quelques techniques de séchage à l’air chaud

## Slide 80
Séchoir dynamique
Quelques techniques de séchage à l’air chaud

## Slide 81
Une autre technique de séchage
La lyophilisation ou cryodessiccation