## Slide 1: IV - L’eau et le sol
Cours Physique du Sol - 2007

## Slide 2: IV - Eau et Sol
Définition Humidité du sol
Les divers modes de rétention de l’eau par le sol
  Les forces qui agissent sur l’eau
  Le potentiel de l’eau
Notion de potentiel capillaire ou matriciel
  Définition
  Mesure du potentiel capillaire : le tensiomètre
  Relations Humidités et pF
Humidités caractéristiques du sol
  Définitions
  Mesures des humidités
Le sol réservoir d’eau pour les plantes : calcul de la capacité de rétention R.U. et R.F.U.

## Slide 3: A - Définition de l’humidité du sol
Massique :
  Hm () = (masse eau / masse sol sec)  100
Volumique :
  Hv () = (volume d’eau / volume sol sec)  100
Hv = Ve/Vs = (Me/e)(a/Ms) = Me/Ms  a/e = Hm da
Teneur en eau :
   = masse eau / masse sol sec

## Slide 4: Porosité du sol
Légende:
(1) grosse crevasse déterminant la sur-structure.
(2) crevasse de 2ème ordre délimitant les agrégats (3) fissures fines déterminant la sous-structure
(4) canalicules de faible diamètre (5) grosse lacune traversant les agrégats
(6) lacune tubulaire creusée par un lombric (7) lacune aveugle.
(d'après GAUCHER).

## Slide 5: A - Définition de l’humidité du sol
Exprimée en mm:
Surface du Sol
Z = profondeur de sol
S = surface élémentaire
h = volume eau en mm
S = surface élémentaire
Hm = 100 Me/Ms = 100 (Ve  e) / (Vs a) = 100 (h  S  e) / (z  S  a) = 100 (h / z)  (e / a) = 100 (h / z)  (1/da) d’où :
h mm = Hm%  zmm  da  10-2 = Hm%  zdm  da
Eau du sol

## Slide 6: IV - Eau et Sol
Définition Humidité du sol
Les divers modes de rétention de l’eau par le sol
  Les forces qui agissent sur l’eau
  Le potentiel de l’eau
Notion de potentiel capillaire ou matriciel
  Définition
  Mesure du potentiel capillaire : le tensiomètre
  Relations Humidités et pF
Humidités caractéristiques du sol
  Définitions
  Mesures des humidités
Le sol réservoir d’eau pour les plantes : calcul de la capacité de rétention R.U. et R.F.U.

## Slide 7: B - Les forces s’exerçant sur l’eau du sol
Source : Soltner (2003)

## Slide 8: IV - Eau et Sol
Définition Humidité du sol
Les divers modes de rétention de l’eau par le sol
  Les forces qui agissent sur l’eau
  Le potentiel de l’eau
Notion de potentiel capillaire ou matriciel
  Définition
  Mesure du potentiel capillaire : le tensiomètre
  Relations Humidités et pF
Humidités caractéristiques du sol
  Définitions
  Mesures des humidités
Le sol réservoir d’eau pour les plantes : calcul de la capacité de rétention R.U. et R.F.U.

## Slide 9: Etat énergétique de l’eau du sol
Energie potentielle de l’eau :
  Rapportée à une unité de masse d’eau :
     en J/kg
  Rapportée à une unité de volume d’eau :
    P (pression) Pa, bars, atm
  Rapportée à une unité de poids d’eau :
    H (charge hydraulique) en cm d’eau
Avec  = P / e et H = P / (e  g)

## Slide 10: Potentiel total de l’eau : 
Formule :  = g + p (simplifiée)
  p  potentiel de pression ou Hp ou 
  Tient compte adsorption, pression capillaire
  g = gZ  potentiel gravitaire ou Pg ou Hg

## Slide 11: Potentiel de pression: Eau pelliculaire et capillaire
Particules de sol
Eau pelliculaire
Eau de capillarité

## Slide 12: Eau pelliculaire et capillaire
Eau adsorbée : eau pelliculaire
Eau capillaire
Particules solides de sol

## Slide 13: Mesure de la Capillarité : Loi de JURIN
P0
P1

h
z0
P1 (pression interne) < P0 (pression atm.)
h en cm = P / (e g)
Avec P = P0-P1 = (2) cos  / r
 tension superficielle de l’eau (72,8 dynes/cm)
r rayon du tube capillaire en cm

## Slide 14: Etat de l’eau
Si le sol est saturé d’eau
  p ou Hp est >0
  g ou Hg >> p ou Hp  eau gravitaire
Si le sol n’est pas saturé d’eau
  p ou Hp ou  < 0  le potentiel de pression abaisse le potentiel de l’eau
Expression du potentiel de pression en zone non saturée
   = POTENTIEL MATRICIEL
  Valeur absolue = succion de l’eau par le sol

## Slide 15: IV - Eau et Sol
Définition Humidité du sol
Les divers modes de rétention de l’eau par le sol
  Les forces qui agissent sur l’eau
  Le potentiel de l’eau
Notion de potentiel capillaire ou matriciel
  Définition
  Mesure du potentiel capillaire : le tensiomètre
  Relations Humidités et pF
Humidités caractéristiques du sol
  Définitions
  Mesures des humidités
Le sol réservoir d’eau pour les plantes : calcul de la capacité de rétention R.U. et R.F.U.

## Slide 16: Définition du potentiel matriciel
Le potentiel matriciel :
‘est égal à la quantité d’énergie qu’il faut fournir à 1 cm3 de volume élémentaire d’eau du sol, pour le faire passer à l’état ‘libre’. On l’appelle aussi Succion de l’eau par le sol.’

## Slide 17
En Pa, bars, cm : 1 à 106 kPa
Transformé en pF = log (-Hp) : 1 à 7
Expression du potentiel matriciel

## Slide 18: IV - Eau et Sol
Définition Humidité du sol
Les divers modes de rétention de l’eau par le sol
  Les forces qui agissent sur l’eau
  Le potentiel de l’eau
Notion de potentiel capillaire ou matriciel
  Définition
  Mesure du potentiel capillaire : le tensiomètre
  Relations Humidités et pF
Humidités caractéristiques du sol
  Définitions
  Mesures des humidités
Le sol réservoir d’eau pour les plantes : calcul de la capacité de rétention R.U. et R.F.U.

## Slide 19: Mesure du pF : Le tensiomètre
d
Coupelle de céramique poreuse
Bouchon de remplissage
Piège à air
Tube de flexibilité
Manomètre

## Slide 21: IV - Eau et Sol
Définition Humidité du sol
Les divers modes de rétention de l’eau par le sol
  Les forces qui agissent sur l’eau
  Le potentiel de l’eau
Notion de potentiel capillaire ou matriciel
  Définition
  Mesure du potentiel capillaire : le tensiomètre
  Relations Humidités et pF
Humidités caractéristiques du sol
  Définitions
  Mesures des humidités
Le sol réservoir d’eau pour les plantes : calcul de la capacité de rétention R.U. et R.F.U.

## Slide 22: Relation Humidité х pF

## Slide 24: II - Eau et Sol
Définition Humidité du sol
Les divers modes de rétention de l’eau par le sol
  Les forces qui agissent sur l’eau
  Le potentiel de l’eau
Notion de potentiel capillaire ou matriciel
  Définition
  Mesure du potentiel capillaire : le tensiomètre
  Relations Humidités et pF
Humidités caractéristiques du sol
  Définitions
  Mesures des humidités
Le sol réservoir d’eau pour les plantes : calcul de la capacité de rétention R.U. et R.F.U.

## Slide 25: C - Humidités caractéristiques du sol
Hst : Humidité à saturation
Hcc : Humidité à la capacité au champ

## Slide 28: Humidités à pF4,2 (Point de flétrissement) pour différents sols
Source :Schofield et Bothelo Da Costa (1935) ; Perigaud (1963) in Henin, 1977)
Texture | Humidité à pF4,2
Sableux | 2,5 %
Sablo-argileux (11% A) | 4 %
Sablo limono argileux | 6 %
Limono-argileux (13% A) | 13 %
Argilo - sableux | 13 %
Argilo - limoneux | 20,5 %

## Slide 29: Estimations de Hcc, HpF4,2 et He (2/2)
Pour une large gamme de terres :
He : 0,59 A + 0,16 L + 5,47 si He > 20 %
He : 0,51 A + 0,14 L + 7,35 si He < 20 %
formule de GRAS-BETREMIEUX (1957 – 1963)
Correctif si MO > 1% alors on ajoute :
0,75 * MO + 0,93 à la formule
Avec A : % argile, L : % de limons fins et MO : % de matière organique

## Slide 30: Liaisons entre différentes humidités caractéristiques
Source : Perigaud (1963)
Type de sol | 
Sables fins purs ou argileux (10% A) | HpF4,2 = Hcc / (5,5 à 6)
Sables limoneux avec 10-25% A | HpF4,2 = Hcc / (3 à 4)
Sables ‘moyens’ avec 20-25 % A | HpF4,2 = Hcc / 2
Argiles sableuses (40-80% A) | HpF4,2 = Hcc / (1,5 à 1,7)

## Slide 31: II - Eau et Sol
Définition Humidité du sol
Les divers modes de rétention de l’eau par le sol
  Les forces qui agissent sur l’eau
  Le potentiel de l’eau
Notion de potentiel capillaire ou matriciel
  Définition
  Mesure du potentiel capillaire : le tensiomètre
  Relations Humidités et pF
Humidités caractéristiques du sol
  Définitions
  Mesures des humidités
Le sol réservoir d’eau pour les plantes : calcul de la capacité de rétention R.U. et R.F.U.

## Slide 32: Méthodes mesures Humidités
Hm : boîtes à humidité + étuve
Hv :
  cylindre + étuve
  Sonde à neutron
  TDR (Time Domain Reflectometry)

## Slide 33: Sonde à neutrons

## Slide 34: TDR

## Slide 35: II - Eau et Sol
Définition Humidité du sol
Les divers modes de rétention de l’eau par le sol
  Les forces qui agissent sur l’eau
  Le potentiel de l’eau
Notion de potentiel capillaire ou matriciel
  Définition
  Mesure du potentiel capillaire : le tensiomètre
  Relations Humidités et pF
Humidités caractéristiques du sol
  Définitions
  Mesures des humidités
Le sol réservoir d’eau pour les plantes : calcul de la capacité de rétention R.U. et R.F.U.

## Slide 36: D - Réserve Utile : R. U.
HpF4,2
Hcc
Hs
Eau de gravité
Eau inutilisable par la plante
RU
Le sol : un réservoir d’eau pour les plantes

## Slide 37: Calcul de la R.U.
RU en mm = (Hcc – HpF4,2) das * z * (1-x) * (1-y)
Avec :
  Hcc : formule de GRAS en %
  HpF4,2 = à peu près ½ HCC ou valeurs particulières
  da : densité apparente ou formule de KELI (1984) :
  da = 1,60 – 0,0153 A
  z : profondeur de sol considéré en dm.
  Si cailloux non poreux  % de terre fine = (1-x) avec x % de cailloux sous forme décimale
  y renvoi au motte  (attention voir cours d’Yvan Gautronneau) sous forme décimale

## Slide 38: Texture et volume d’eau utilisable
Source : Perigaud (1963) in Henin, 1977)
Texture | da | Hcc-HpF4,2 | da (Hcc-HpF4,2)
Sable grossier | 1,55 | 5 – 7 | 8 – 11 mm/dm
Sable fin humifère | 1,35 | 11 – 12 | 15 – 16 mm/dm
Sable fin peu humifère | 1,6 | 9 – 10 | 15 – 16 mm/dm
Sable argileux | 1,5 | 11 – 12 | 16 – 19 mm/dm
Sable limono-argileux | 1,6 | 13 – 20 | 20 – 32 mm/dm
Argile sableuse | 1,48 | 9 - 12 | 13 – 18 mm/dm

## Slide 39: Exercice : calcul de la RU
Profondeur max: 1 m – profondeur utile : 90 cm
Argile : 14,9 %
Limons grossiers : 10,5 %
Limons fins : 12,7 %
Sables fins : 26,7 %
Sables grossiers : 33,3 %
Calcaire : 186 g/kg
Matière organique : 1,8 %
HpF4,2 : 8 %
Densité apparente : 1,4
Cailloux : 0
Mottes compactes () : 20 % soit 0,2